Внимание газовым приборам!

Сегодня мы не представляем свою жизнь без бытовых газовых приборов. Большие и малые неприятности, которые могут произойти с пользователями, можно предупредить, если знать и соблюдать правила безопасности. Даже тем, в чьей квартире нет газовой плиты, следует знать азы, ведь с этим веществом так или иначе все равно придется столкнуться. Бытовой сжиженный газ, используемый в быту, состоит из смеси двух газов - пропана и бутана. Газ не имеет ни цвета, ни запаха. Чтобы вовремя определить утечку и принять меры, он реализуется с небольшой добавкой сильно пахнущих, но малотоксичных веществ - меркаптанов. Сжиженный газ тяжелее воздуха в два раза и при утечке заполняет в первую очередь подвалы, подполы, подземные коммуникации и может распространяться на большие расстояния. У газа много достоинств: относительно дешевый вид топлива, горит без остатка, имеет высокую температуру горения. Но в сочетании с воздухом газ образует взрывоопасную смесь. При неполном его сгорании выделяется окись углерода (газ без цвета и запаха), от которого возможно удушье. Поворачивая ручку подачи газа на плите, мы выпускаем его из магистрали или баллона через систему трубопроводов в форсунку, в которой создаётся горючая смесь газа с воздухом. Далее она поступает на решетку конфорки, где ее поджидает горящая спичка или, например, электрическая искра. Появившееся пламя свидетельствует о протекании химической реакции окисления бытового газа кислородом, содержащимся в атмосферном воздухе. Когда же появляется опасность взрыва? Взрыв газовоздушной смеси может произойти при наличии трех условий: - единовременное присутствие большого количества горючего газа в смеси с воздухом; - воспламенение этой смеси; - достаточная герметичность помещения. Поступление газа в помещение может произойти, например, когда убежавшая жидкость во время приготовления пищи гасит пламя. При обнаружении запаха газа в подвале, в подъезде, во дворе, в квартире необходимо: - оповестить окружающих об опасности; - не пользоваться выключателями и электроприборами - они могут дать искру; - перекрыть кран на плите и рукоятку на газовой трубе или баллоне; - открыть окна, двери, форточки и т.д. (сквозняк разбавит горючую смесь бытового газа с воздухом до безопасной концентрации); - вызвать аварийную службу по телефону 104; - покинуть загазованное помещение. Необходимо обеспечивать свободный доступ работников газовой службы к месту установки баллонов со сжиженным газом или во время осуществления работ по подаче газа в жилище. Владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку вентиляционных каналов. В зимнее время в частных домах следует периодически проверять вентиляционные каналы для недопущения их обмерзания и закупорки. Не лишним будет освежить в памяти правила пользования газовой плитой: - кран на трубе перед плитой открывается путем перевода флажка, ручки в вертикальное положение; - зажженную спичку подносят к горелке, и только тогда открывают кран на плите на ту горелку, которую необходимо разжечь; - пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь голубовато-фиолетовый цвет без коптящих языков. Если пламя коптящее, значит, газ сгорает не полностью - необходимо отрегулировать подачу воздуха. И это должен сделать специалист. Если происходит отрыв пламени от горелки, значит, воздуха поступает слишком много. Пользоваться такой горелкой категорически запрещено; - при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу по телефону 104. - перед входом в подвалы до включения света огня убедитесь в отсутствии запаха газа. Нельзя: - оставлять работающие газовые приборы без присмотра; - допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами; - использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений; - пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха; - применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого используются мыльная эмульсия или специальные приборы); - хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны. Самовольно без специального инструктажа и разрешения производить замену порожних баллонов; - производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт газовых приборов; - самовольно производить перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.